## Slide 1
建筑垃圾的运输优化平台
与资源化的再思考
源头识别、接收匹配与车辆协同调度
项目方案讨论稿

## Slide 2
汇报内容
01
对象与问题
五类建筑垃圾、流转损耗与数据口径
02
平台与算法
联合接收匹配、车辆调度与视觉预检
03
验证与发展
数据获取、试点验证与材料利用场景

## Slide 3
1
我们面向的对象
五类建筑垃圾
工程渣土
基础开挖产生的弃土、砂石等
工程泥浆
桩基、盾构等施工产生的泥浆
工程垃圾
建设施工过程中产生的弃料
拆除垃圾
拆除建筑物、构筑物产生的弃料
装修垃圾
装饰装修过程中产生的废弃物

## Slide 4
为什么要提出新的解决方案？
目前存在资源化利用率低， 运输与信息缺少协同的问题
2025年全国建筑垃圾去向 | 数量（亿吨） | 占产生量
资源化利用 | 8.6 | 35.7%
未利用/平衡利用 | 15.5 | 64.3%
总产生量 21.4 亿吨（含工程渣土）

## Slide 5
为什么要提出新的解决方案？
目前存在资源化利用率低， 运输与信息缺少协同的问题
空驶与绕行
卸货后缺少可接续任务，基准空驶率可达到40%甚至更高
等待与积压
出料节奏、过磅排队和处理厂时段不一致，导致高峰排队降低效率
拒收与返运
材质、杂质或接收条件在到场后才确认，导致无效运输
质量与销路
材料混杂可能限制分选和后续产品用途
Notes: 原稿提出空载、周转、过磅与拒收问题，未附样本和出处。本页以待验证假设呈现。应按空驶里程/总行驶里程统一空驶率口径，不能将通用货运比例视为建筑垃圾专属基准。

## Slide 6
2
我们的想法
面向建筑垃圾的视觉识别与协同调度平台
发运前预检材料，提前确认接收条件
联合选择处理厂、车辆与运输时段

## Slide 7
A. 平台调度
联合车辆、产生点与处理点，降低完成订单的总成本
单位输入：可执行的运输需求
产生点：位置、类别、数量、出料时间
处理点：接收类别、余量、营业时段
车辆：位置、载重、车厢与可用时间
平台输出：车辆与接收方案
推荐处理点与到场时段
分配车辆、装卸顺序与接续任务
拥堵、停机或拒收后的重新安排
设计原则：先检查接收与运输条件，再比较路线成本。

## Slide 8
A. 平台调度
联合车辆、产生点与处理点，降低完成订单的总成本
可以根据需要，通过牺牲阶段运力
换取更高的总体运输效率与总体更低成本
设计原则：先检查接收与运输条件，再比较路线成本。

## Slide 9
案例：首批晚到，批次运输成本更低（虚构场景）
假设：A/B/C各4吨同类来料，12吨车辆，处理厂D兼作发车点
比较项 | 分别直送 | 多点集运
运输路线 | D-A-D等，共3趟 | D-A-B-C-D，共1趟
批次总里程 | 120 km | 50 km
简化运输成本 | 900元 | 350元
A点来料到厂 | 08:50 | 09:30
首批晚40分钟到厂，全批次少行驶70公里

## Slide 10
B. 视觉集成
发运前识别可见材质与混杂风险，辅助接收匹配
源头拍摄与预检
按固定角度拍摄料堆或车厢
识别混凝土、砖瓦、木材等可见类别
输出类别、置信度与疑似混杂提示
接收确认与反馈
与处理厂接收目录进行匹配
低置信度或异常订单交人工复核
到场称重、验收与拒收原因回传
图像辅助预检。内部成分、污染物与材料质量仍需现场检验。

## Slide 11
调度策略：短时响应与批次效率的权衡
在交付期限内，选择立即直送或多点集运
多点送一点
相邻产生点的兼容来料，合并送往同一场站
一点送多点
按目的地和货物适配条件，组织分批或沿途配送
算法决策
联合安排发运时机、组合订单与车辆路线
合并条件：运输节约大于新增等待、绕行与操作成本
满足载重、容积、材质兼容、可卸货顺序与交付期限。紧急订单仍可直送。

## Slide 12
调度算法简介：约束下的车辆路径优化
候选模型：带容量、时间窗口与接收条件的多趟运输调度
目标：最小化完成全部可行订单的综合成本
综合成本 = 行驶成本 + 等待成本 + 处置费用 + 违约惩罚
硬约束
载重与容积、车型适配、接收类别、场站容量
时间约束
出料时段、场站营业时间、装卸服务时间
决策变量
每笔订单交给哪辆车、送到哪里、何时执行

## Slide 13
3
发展方向与当前问题
更细的材料信息
更可靠的业务数据
从小范围试点开始验证

## Slide 14
A. 更精细的垃圾分类
在五类来源分类基础上，补充面向利用的材质标签
材质标签 | 潜在利用方向 | 匹配前需确认
混凝土、砖瓦 | 再生骨料、道路材料 | 杂质、粒径与产品标准
金属 | 分选后进入金属回收链 | 材质、夹杂与接收条件
木材、塑料等 | 分类回收或专门处理 | 污染情况与稳定接收方
土与泥浆 | 适宜的土方平衡或处理 | 含水率、成分与现场条件

## Slide 15
B. 当前数据不足
公开信息可建立底图，动态业务数据需要合作获取
可公开整理
处理设施位置、公开接收信息、道路与时间限制
需协商授权
车辆轨迹、订单、排队时长、动态容量与收费
需现场采集
图像标注、重量偏差、拒收原因和验收结果
暂时缺失时
用模拟数据检验机制，再用真实订单校准参数

## Slide 16
试点验证：先证明可执行，再比较收益
建议同时验证调度模块与视觉模块的增量作用
模块 | 核心指标 | 比较方式
运输效率 | 空驶里程占比、吨公里成本 订单准时完成率 | 开展现场对照
接收匹配 | 拒收率、人工复核率 关键杂质漏检率 | 人工预检与视觉预检 使用同一验收标准
整体履约 | 每单成本、等待时长 吨运输量对应排放 | 仅调度与联合方案 区分车辆和业务规模

## Slide 17
合作方式与持续运营
服务价值需要由真实履约节约和持续使用验证
合作方与收益机制
工地：提前确认去向与清运安排
车队：减少无效空驶和等待
场站：提前掌握来料类型与时间
三方共同维护验收与结算规则
可验证的服务模式
先以合作试点验证每单服务价值
再测试调度服务费或企业订阅
核算节约能否覆盖采集与运维成本
约定数据使用、异常处置与责任

## Slide 18
让来料信息与运输安排
在发运前对齐
下一步：确定合作点位与数据，完成可回放的调度原型
谢谢，欢迎讨论